## Slide 2
ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ
ΦΕΚ Δ΄ 694 / 19.08.2026
Δεν είναι μία ακόμη περιβαλλοντική άδεια.
Καθορίζει σε εθνικό επίπεδο:
ΠΟΥ μπορούν να χωροθετούνται ΑΠΕ ΠΟΥ αποκλείονται ΠΟΣΗ εγκατάσταση μπορεί να δεχθεί μια περιοχή ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΣ συνδέεται ο ενεργειακός σχεδιασμός με τον χώρο
Αντικαθιστά το Ειδικό Χωροταξικό ΑΠΕ του 2008.

## Slide 3
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Οδηγία (ΕΕ) 2023/2413 — RED III
Νέο στοιχείο: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΑΠΕ- Renewables Acceleration Areas
2008 | 2026
Τυπική Α/Γ: ρότορας 85 m | Τυπική Α/Γ: ρότορας 150 m
Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας/ Π.Α.Καταλληλοτητας | Περιοχές Καταλληλότητας + Επιτάχυνσης
Χωρίς όριο 1,5% Φ/Β ανά Π.Ε. | ≈1,5% ανά Π.Ε.
Χωρίς ειδικό κεφάλαιο BESS | Ειδικοί κανόνες για αποθήκευση
ΓΓΥΠ στον κατάλογο αποκλεισμού Φ/Β | Παραπομπή στην ειδική γεωργική νομοθεσία
Μικρότερο παλαιό αδειοδοτικό απόθεμα | Εκτεταμένες μεταβατικές διατάξεις
Τοπιο: Προβλέψεις, αλλά διαφορετική μεθοδολογία | Ειδική μελέτη τοπίου για αιολικά + μετρήσιμοι οπτικοί κανόνες Φ/Β
Τοπικο; Σχεδιασμός: Σχέση με ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ | ΤΠΣ/ΕΠΣ εξειδικεύουν, αλλά δεν μπορούν να αποκλείσουν ΑΠΕ σε όλο τον ΟΤΑ
ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΜΕΤΑ ΑΠΌ 18 ΧΡΟΝΙΑ

## Slide 4
Νέοι όροι του ΕΧΠ–ΑΠΕ 2026
Τι σημαίνουν πρακτικά
Περιοχές Καταλληλότητας
Δημοτικές Ενότητες όπου χωροθετούνται αιολικά έργα, με όρους και ειδικούς αποκλεισμούς.
Περιοχές Επιτάχυνσης ΑΠΕ
Ζώνες RED III για ταχύτερη ανάπτυξη ΑΠΕ, με μικρότερο αναμενόμενο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
Όριο 1,5% Φ/Β ανά Π.Ε.
Όριο κάλυψης για νέα Φ/Β του νέου καθεστώτος· δεν περιλαμβάνει όλο το παλαιό απόθεμα.
BESS / Αποθήκευση
Σταθμοί μπαταριών με ειδικούς κανόνες χωροθέτησης για την αποθήκευση ενέργειας.
ΓΓΥΠ
Γη Υψηλής Γεωργικής Παραγωγικότητας· ισχύει και η ειδική γεωργική νομοθεσία.
Μεταβατικές διατάξεις
Ώριμα ή ήδη αδειοδοτημένα έργα μπορεί να συνεχίζουν με παλαιότερους κανόνες.
Κεντρική ιδέα: το 2026 δεν αλλάζει μόνο η τεχνολογία· αλλάζει και ο τρόπος που ο χώρος «φιλτράρει» τα νέα έργα.
Πηγές: ΥΠΕΝ, νέο ΕΧΠ–ΑΠΕ 2026 · Οδηγία (ΕΕ) 2023/2413 (RED III)

## Slide 5
Τεχνολογία | Μονάδα ελέγχου
Αιολικά | % εδαφικής κάλυψης ανά Δημοτική Ενότητα
Φωτοβολταϊκά | % κάλυψης ανά Περιφερειακή Ενότητα
ΜΥΗΕ | ικανότητα υδατορέματος
Το κρίσιμο ερώτημα:
Χωροταξική φέρουσα ικανότητα = περιβαλλοντική φέρουσα ικανότητα;
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «φέρουσα ικανότητα» για κάθε τεχνολογία

## Slide 6
ΑΙΟΛΙΚΑ: ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟ;
ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΘΟΥΝ; Κατά κανόνα σε «Περιοχές Καταλληλότητας» = Δημοτικές Ενότητες με μέσο αιολικό δυναμικό > 4 m/s
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ. Σε Δ.Ε. με μέσο δυναμικό < 4 m/s, μπορεί να χωροθετηθεί έργο εφόσον: στη συγκεκριμένη θέση > 7,5 m/s και η κάλυψη δεν υπερβαίνει το 1% της Δ.Ε.
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ; Μεταξύ άλλων: > 1.200 m υψόμετρο • Ραμσάρ • Περιοχές Άνευ Δρόμων • Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους • πυρήνες εθνικών δρυμών • συγκεκριμένες ζώνες προστασίας φύσης • Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης & Αττική, ΖΕΠ Natura 2000: μόνο κατ’ εξαίρεση, εφόσον ΕΠΜ το επιτρέπει + αιολικό δυναμικό > 7,5 m/s
ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ;
Φέρουσα ικανότητα ανά Δημοτική Ενότητα
8% → πρώην Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας 5% → πρώην Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας 4% → ειδικές Δ.Ε. και Κρήτη
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ≠ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
Ελέγχονται ακόμη: περιοχές αποκλεισμού • αποστάσεις • προστατευόμενες περιοχές • τοπίο • φέρουσα ικανότητα • περιβαλλοντική αδειοδότηση.

## Slide 7
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ: ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΟΧΙ
ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ;
✓ Άγονες ή μη αρδευόμενες εκτάσεις ✓ Εκτάσεις που δεν προορίζονται για βόσκηση ✓ Παλιά λατομεία και μεταλλεία ✓ Υποβαθμισμένα ή ρυπασμένα εδάφη ✓ Αποκατεστημένοι ΧΑΔΑ ✓ Περιοχές με εύκολη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο
ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ;
✗ Natura 2000 / Ramsar Με τις ειδικές εξαιρέσεις που προβλέπει το ΦΕΚ για τεχνητές ή κατασκευασμένες επιφάνειες ✗ Δάση και δασικές εκτάσεις ✗ Πυρήνες Εθνικών Δρυμών ✗ Περιοχές Άνευ Δρόμων ✗ Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους ✗ Προστατευόμενες αναβαθμίδες ✗ Ζώνες προστασίας πόσιμου νερού FEK-APE(3)
Η λογική του νέου πλαισίου είναι:
πρώτα οι λιγότερο παραγωγικές και ήδη υποβαθμισμένες εκτάσεις.

## Slide 8
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ: ΠΟΣΗ ΓΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ;
ΝΕΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ …έως περίπου 1,5%
της συνολικής έκτασης κάθε Περιφερειακής Ενότητας
Για τον υπολογισμό χρησιμοποιείται τυπικά: 14 στρέμματα / MW
Και ως «έκταση Φ/Β» μετρά: ολόκληρη η έκταση μέσα στην περίφραξη όχι μόνο η επιφάνεια που καλύπτουν τα πάνελ.
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ;
Γη Υψηλής Παραγωγικότητας δεν είναι ελεύθερα διαθέσιμη για Φ/Β.
Ισχύει ειδική νομοθεσία και ειδικοί περιορισμοί.
Αγροβολταϊκά — Agri-PV έχουν ξεχωριστό καθεστώς, γιατί πρέπει να συνδυάζουν: γεωργική παραγωγή + παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα ήδη ώριμα/παλαιότερα έργα εξετάζονται και με τις μεταβατικές διατάξεις
Notes: Το δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο του νέου χωροταξικού είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα συνολικό όριο για τα φωτοβολταϊκά σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
Το όριο είναι της τάξης του 1,5% της συνολικής έκτασης της Περιφερειακής Ενότητας.
Για να γίνεται ο υπολογισμός, το πλαίσιο χρησιμοποιεί ως τυπική αναλογία τα 14 στρέμματα ανά εγκατεστημένο MW.
Και εδώ υπάρχει μία λεπτομέρεια που έχει σημασία: όταν ο νόμος μιλά για εδαφική κάλυψη, δεν μετρά μόνο τα ίδια τα πάνελ. Μετρά ολόκληρο το πολύγωνο της περίφραξης του φωτοβολταϊκού σταθμού.
Για έναν αγροτικό νομό όμως το σημαντικότερο είναι το επόμενο: το 1,5% δεν σημαίνει ότι μπορούμε να πάρουμε οποιοδήποτε 1,5% της γεωργικής γης και να το μετατρέψουμε σε φωτοβολταϊκά.
Η Γη Υψηλής Παραγωγικότητας εξακολουθεί να υπάγεται σε ειδική νομοθεσία και ειδικούς περιορισμούς.
Παράλληλα, τα αγροβολταϊκά αποτελούν διαφορετική κατηγορία, γιατί εκεί η λογική είναι να συνεχίζει πραγματικά η γεωργική παραγωγή παράλληλα με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Άρα το κρίσιμο ερώτημα για έναν αγροτικό νομό δεν είναι μόνο “πόσα στρέμματα επιτρέπονται;”. Είναι και ποια στρέμματα είναι αυτά και τι παραγωγική αξία έχουν σήμερα

## Slide 9
ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ, ΠΑΝΕΛ Ή ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
Το ΕΧΠ αναγνωρίζει ως συνοδά έργα:
δρόμους πρόσβασης εσωτερική οδοποιία έργα σύνδεσης με το δίκτυο γραμμές μεταφοράς / καλώδια κτιριακές εγκαταστάσεις έργα υδροληψίας / αγωγούς όπου απαιτούνται
Άλλο η χωροθέτηση του κύριου έργου και άλλο το συνολικό πραγματικό αποτύπωμα της εγκατάστασης.
Notes: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι ένα έργο ΑΠΕ δεν είναι μόνο τα πάνελ ή οι ανεμογεννήτριες. Το ίδιο το νέο ΕΧΠ ορίζει ως συνοδά έργα την οδοποιία, τα έργα σύνδεσης, τις γραμμές, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και άλλες αναγκαίες υποδομές.Και εδώ υπάρχει μία σημαντική νομική διάκριση: το άρθρο 3 εξαιρεί τη χωροθέτηση των συνοδών έργων από το ίδιο σύστημα χωροθέτησης του ΕΧΠ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ελέγχονται περιβαλλοντικά. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να ταυτίζουμε το πολύγωνο του κύριου έργου με το συνολικό χωρικό και περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

## Slide 10
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ / BESS
BESS / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΧΠ
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Φ/Β + BESS → κανόνες χωροθέτησης Φ/Β Αιολικό + BESS → κανόνες χωροθέτησης αιολικού
ΑΥΤΟΤΕΛΗ BESS
Το ΕΧΠ θεωρεί επιθυμητή τη χωροθέτηση σε ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων και χονδρεμπορίου, χωρίς να τις καθιστά τη μοναδική επιτρεπτή επιλογή.
ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Στα άρθρα 24–25 δεν θεσπίζεται όριο τύπου “Χ MW ή Χ MWh ανά Π.Ε.”, αντίστοιχο με το 1,5% των Φ/Β
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ
χωροθέτηση • ελάχιστες αποστάσεις • πυρασφάλεια • τεχνικά πρότυπα • πρόσβαση πυρόσβεσης • σενάρια ατυχημάτων όπου απαιτούνται • επιπτώσεις ενδεχόμενου συμβάντος.
Notes: Θα την παρουσίαζα όχι διαβάζοντας τα κουτιά λέξη προς λέξη, αλλά εξηγώντας πρώτα τι είναι η μπαταρία και μετά τα τρία μηνύματα. Περίπου 1–1½ λεπτό:
«Ένα ακόμη νέο και σημαντικό στοιχείο του χωροταξικού είναι η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή οι μεγάλες εγκαταστάσεις μπαταριών, τα λεγόμενα BESS.
Εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο περιπτώσεις.
Η πρώτη είναι όταν οι μπαταρίες βρίσκονται μαζί με ένα έργο ΑΠΕ. Αν έχουμε, για παράδειγμα, φωτοβολταϊκό μαζί με μπαταρίες, ως προς τη χωροθέτηση εφαρμόζονται οι κανόνες των φωτοβολταϊκών. Αν έχουμε αιολικό με μπαταρίες, εφαρμόζονται οι κανόνες των αιολικών. Στην περιβαλλοντική κατάταξη όμως λαμβάνεται υπόψη η δυσμενέστερη κατηγορία της συνδυασμένης εγκατάστασης.» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
«Η δεύτερη περίπτωση είναι οι αυτοτελείς εγκαταστάσεις μπαταριών, δηλαδή μπαταρίες που αποτελούν μόνες τους το έργο. Το νέο χωροταξικό θεωρεί επιθυμητό να εγκαθίστανται κυρίως σε οργανωμένες περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων και χονδρεμπορίου. Προσοχή όμως: λέει “επιθυμητό”, όχι “υποχρεωτικό”. Άρα δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε βιομηχανικές ζώνες.» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
«Και εδώ υπάρχει ένα σημείο που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό: για τις μπαταρίες δεν θεσπίζεται ένας αντίστοιχος αριθμητικός κόφτης, όπως έχουμε το 1,5% για τα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή δεν υπάρχει στο ΕΧΠ ένα όριο του τύπου “μέχρι τόσα MW ή τόσες MWh μπαταριών σε μία Περιφερειακή Ενότητα”.» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
«Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι μπαταρίες τοποθετούνται ανεξέλεγκτα. Πρέπει να εξετάζονται οι αποστάσεις, η πυρασφάλεια, τα τεχνικά πρότυπα, η δυνατότητα πρόσβασης της Πυροσβεστικής και, όπου απαιτείται, τα σενάρια ατυχήματος και οι συνέπειες ενός πιθανού συμβάντος.
Άρα το χωροταξικό μάς λέει πού μπορεί να χωροθετηθεί μια εγκατάσταση αποθήκευσης. Δεν μας λέει από μόνο του ότι επειδή χωροταξικά επιτρέπεται, είναι και ασφαλής. Αυτό απαιτεί ξεχωριστό τεχνικό και περιβαλλοντικό έλεγχο.

## Slide 11
ΠΩΣ «ΜΕΤΡΑ» ΤΟ ΕΧΠ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ;
Τι εξετάζουμε | Τι μετρά το ΕΧΠ
Αιολικά | % εδαφικής κάλυψης ανά Δ.Ε.
Φωτοβολταϊκά | ~1,5% έκτασης ανά Π.Ε.
BESS | χωρίς αντίστοιχο ενιαίο αριθμητικό όριο
Συνοδά έργα | δεν εντάσσονται με τον ίδιο τρόπο στον δείκτη του κύριου έργου
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις | εξετάζονται μέσω ΜΠΕ
Χωροταξική φέρουσα ικανότητα ≠ συνολική περιβαλλοντική φέρουσα ικανότητα
Notes: Εδώ βρίσκεται μία από τις βασικές δυσκολίες του νέου πλαισίου. Η λέξη “φέρουσα ικανότητα” δεν σημαίνει το ίδιο πράγμα για όλες τις τεχνολογίες.Για τα Φ/Β είναι κυρίως ένας δείκτης εδαφικής κάλυψης. Για τα αιολικά επίσης χρησιμοποιείται εδαφική κάλυψη, αλλά σε άλλη χωρική μονάδα. Για τις μπαταρίες δεν υπάρχει αντίστοιχος αριθμητικός κόφτης.Άρα το ότι μία περιοχή βρίσκεται κάτω από το χωροταξικό όριο δεν απαντά ακόμη στο ερώτημα αν το σύνολο των έργων είναι περιβαλλοντικά ή παραγωγικά ανεκτ

## Slide 12
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΡΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ;
Το νέο ΕΧΠ τις αναγνωρίζει αλλά όχι με έναν ενιαίο μηχανισμό
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Για μικρότερα έργα σε γήπεδα που εφάπτονται:
→ αθροίζεται η ισχύς → γίνεται περιβαλλοντική κατάταξη → εξετάζονται σωρευτικές / συνεργιστικές επιπτώσεις
ΑΙΟΛΙΚΑ
Υπάρχει σωρευτική αξιολόγηση κυρίως για:
→ τοπίο / ορατότητα → συνυπολογισμό υφιστάμενων Α/Γ
ΥΔΑΤΑ
Το Παράρτημα IV απαιτεί:
→ έλεγχο της «συνολικής πίεσης» από έργα ΑΠΕ + συνοδά έργα
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Προβλέπεται:
→ στρατηγικό πρόγραμμα σωρευτικών επιπτώσεων → δείκτες παρακολούθησης
Υπάρχουν επιμέρους σωρευτικοί έλεγχοι.
Δεν υπάρχει όμως ένας ενιαίος δείκτης συνολικού περιβαλλοντικού κορεσμού της περιοχής
Notes: Εδώ θέλω να απαντήσω σε ένα πολύ απλό ερώτημα: αν στην ίδια περιοχή συγκεντρωθούν πολλά έργα ΑΠΕ, υπάρχει έλεγχος της συνολικής τους επίδρασης;
Η απάντηση είναι: ναι, αλλά όχι με έναν ενιαίο τρόπο.
Στα φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα, ο νόμος προβλέπει ότι όταν έχουμε μικρότερα έργα σε γήπεδα που εφάπτονται, η ισχύς τους αθροίζεται και εξετάζονται οι σωρευτικές και συνεργιστικές επιπτώσεις τους. Το σημαντικό όμως είναι ότι εδώ ο συγκεκριμένος μηχανισμός αφορά κυρίως γήπεδα που είναι σε επαφή. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Στα αιολικά υπάρχει πιο συγκεκριμένος σωρευτικός έλεγχος για το τοπίο και την ορατότητα. Δηλαδή, όταν εξετάζεται ένα νέο έργο, λαμβάνονται υπόψη και ανεμογεννήτριες που υπάρχουν ήδη στην περιοχή. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Στα νερά το ίδιο το Παράρτημα IV χρησιμοποιεί μία πολύ σημαντική έννοια: τη “συνολική πίεση” από τα έργα ΑΠΕ και τα συνοδά τους έργα. Δηλαδή εδώ δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο ένα έργο απομονωμένα, αλλά το συνολικό φορτίο πάνω στον υδάτινο υποδοχέα. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Και για τη βιοποικιλότητα προβλέπεται στρατηγικό πρόγραμμα εκτίμησης σωρευτικών επιπτώσεων και δείκτες παρακολούθησης. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Άρα το πρόβλημα δεν είναι ότι το νέο χωροταξικό αγνοεί τις σωρευτικές επιπτώσεις. Τις αναγνωρίζει.
Το ερώτημα είναι ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος δείκτης που να μας λέει: σε αυτή την περιοχή έχουμε πλέον τόσα φωτοβολταϊκά, τόσα αιολικά, τόσες μπαταρίες, τόσους δρόμους και γραμμές μεταφοράς, τόση απώλεια γεωργικής γης — άρα η περιοχή έχει φτάσει συνολικά στο όριό της.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί άλλο είναι να εξετάζουμε κάθε επίπτωση χωριστά και άλλο να γνωρίζουμε τι αντέχει συνολικά ο συγκεκριμένος τόπος
Και εδώ ακριβώς αρχίζει το ενδιαφέρον για το Κιλκίς. Γιατί όταν έχουμε ήδη λειτουργούντα έργα, έργα που συνεχίζουν με τις παλιές διατάξεις, νέα έργα μέσα στο 1,5%, BESS και συνοδά έργα, πρέπει να δούμε όχι το καθένα μόνο του, αλλά τι σημαίνουν όλα μαζί στον ίδιο αγροτικό χώρο.

## Slide 13
Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΑΠΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΕΠΙΠΕΔΑ
1. ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΟ
Φ/Β ή Α/Γ
↓
2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
BESS / μπαταρίες
↓
3. ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ
δρόμοι • υποσταθμοί • γραμμές • σύνδεση
↓
4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ
γη • νερό • τοπίο • βιοποικιλότητα • γεωργία • οικισμοί
Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο “επιτρέπεται το έργο;”
αλλά “τι προκαλούν όλα τα έργα και οι υποδομές μαζί στον ίδιο τόπο;
Notes: Όταν εξετάζουμε ένα μεγάλο έργο ΑΠΕ, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το κύριο έργο, δηλαδή τα φωτοβολταϊκά ή τις ανεμογεννήτριες.
Πρέπει να το διαβάζουμε σε τέσσερα επίπεδα. Πρώτον, το ίδιο το έργο παραγωγής. Δεύτερον, την αποθήκευση που συχνά το συνοδεύει, δηλαδή τις εγκαταστάσεις μπαταριών. Τρίτον, όλα τα συνοδά έργα που απαιτούνται για να λειτουργήσει: δρόμοι, υποσταθμοί, γραμμές μεταφοράς και έργα σύνδεσης.
Και τέταρτον, να δούμε όλα αυτά μαζί πάνω στον ίδιο τόπο: πόση γη καταλαμβάνουν, τι σημαίνουν για το νερό, τη γεωργία, το τοπίο, τη βιοποικιλότητα και τους οικισμούς.
Επομένως, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο “επιτρέπεται αυτό το έργο;”. Είναι ποια είναι η συνολική και σωρευτική πίεση όλων των έργων και των υποδομών τους στην ίδια περιοχή;
Αυτό ακριβώς πρέπει να εξετάσουμε και στο Κιλκίς: όχι κάθε φωτοβολταϊκό, κάθε BESS ή κάθε γραμμή σύνδεσης απομονωμένα, αλλά τη συνολική εικόνα που δημιουργούν όλα μαζί στον ίδιο γεωγραφικό χώρο

## Slide 14
ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ: 11 ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ
Το Παράρτημα Ι του νέου ΕΧΠ χαρακτηρίζει ως Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας:
Δήμος Κιλκίς
Γαλλικού • Δοϊράνης • Κιλκίς • Κρουσσών • Πικρολίμνης • Χέρσου
Δήμος Παιονίας
Αξιούπολης • Γουμένισσας • Ευρωπού • Λιβαδίων • Πολυκάστρου
Και οι 11 Δημοτικές Ενότητες
ΟΜΩΣ:
Περιοχή Καταλληλότητας ≠ όλη η έκταση διαθέσιμη για ανεμογεννήτριες
Εξακολουθούν να ισχύουν: Natura, ζώνες αποκλεισμού , υψόμετρο >1.200 m , αποστάσεις , τοπίο , φέρουσα ικανότητα
Notes: Στα αιολικά υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για το Κιλκίς.
Αν δούμε το Παράρτημα Ι του νέου χωροταξικού, θα διαπιστώσουμε ότι περιλαμβάνονται στις Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας και οι έντεκα Δημοτικές Ενότητες της Π.Ε. Κιλκίς.
Αυτό σημαίνει ότι, σε πρώτο επίπεδο χωροταξικού σχεδιασμού, το σύνολο της Π.Ε. διαθέτει Δημοτικές Ενότητες που πληρούν το κριτήριο αιολικού δυναμικού.
Δεν σημαίνει όμως ότι ολόκληρο το Κιλκίς γίνεται χώρος εγκατάστασης ανεμογεννητριών.
Μέσα σε αυτές τις Δημοτικές Ενότητες εξακολουθούν να υπάρχουν περιοχές που αποκλείονται, προστατευόμενες ζώνες, υψομετρικοί περιορισμοί, αποστάσεις, περιορισμοί τοπίου και συγκεκριμένη φέρουσα ικανότητα.
Άρα το επόμενο ερώτημα είναι: όταν αφαιρέσουμε όλα αυτά τα φίλτρα, ποια πραγματική έκταση του Κιλκίς παραμένει διαθέσιμη;

## Slide 15
ΤΟ ΝΕΟ ΕΧΠ-ΑΠΕ: ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΛΚΙΣ;
Φ/Β ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ
Συνολική έκταση Π.Ε.: 2.519.000 στρέμματα
Νέο όριο Φ/Β: 1,5% ≈ 37.800 στρέμματα
ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗ
37.800 στρέμματα ΔΕΝ σημαίνει:
❌ «έχουμε από σήμερα άλλα 37.800 στρέμματα διαθέσιμα»
❌ «μπορούν να μπουν οπουδήποτε στο Κιλκίς»
Πρέπει να αφαιρεθούν / ελεγχθούν:
περιοχές αποκλεισμού ειδικό καθεστώς αγροτικής γης έργα που ήδη προσμετρώνται μεταβατικές άδειες και ώριμα έργα
Το κρίσιμο ερώτημα για το Κιλκίς είναι όχι μόνο “ποιο είναι το 1,5%”, αλλά “πόσο από αυτό έχει ήδη δεσμευτεί;”
Notes: Το πιο εύκολο νούμερο να καταλάβουμε είναι το 1,5%.
Το Κιλκίς έχει περίπου 2.519.000 στρέμματα. Το 1,5% αντιστοιχεί αριθμητικά σε περίπου 37.800 στρέμματα.
Όμως εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν σημαίνει ότι από τη δημοσίευση του νέου χωροταξικού ανοίγουν άλλα 37.800 στρέμματα για φωτοβολταϊκά.
Ο νόμος ορίζει συγκεκριμένα ποια έργα προσμετρώνται στο νέο όριο, ενώ υπάρχουν έργα που βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο αδειοδότησης και μεταβατικές διατάξεις.
Άρα, για να ξέρουμε την πραγματική κατάσταση στο Κιλκίς, πρέπει να κάνουμε έναν δεύτερο υπολογισμό: πόση έκταση έχει ήδη δεσμευτεί από τις κατηγορίες έργων που προσμετρώνται και πόσο πραγματικό υπόλοιπο απομένει.
Και βέβαια ούτε αυτό το υπόλοιπο μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε: υπάρχουν Natura, δάση, προστατευόμενες περιοχές, γεωργική γη και άλλες χρήσεις.

## Slide 16
ΚΙΛΚΙΣ: ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ ΗΔΗ;
Στάδιο του έργου στις 19.8.2026 | Τι γίνεται
Ήδη λειτουργεί | ✅ Διατηρείται
Έχει Άδεια Εγκατάστασης | ✅ Συνεχίζει με τις προϊσχύουσες διατάξεις
Έχει ΑΕΠΟ | ✅ Μπορεί να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει με το προηγούμενο καθεστώς
Έχει απαλλαγή περιβαλλοντικής αδειοδότησης | ✅ Διατηρεί το προηγούμενο καθεστώς
ΜΠΕ με εγκεκριμένη τυπική πληρότητα πριν από 19.8.2026 | ✅ Συνεχίζει να αξιολογείται με το προηγούμενο καθεστώς
Μόνο Άδεια/Βεβαίωση Παραγωγού ή άδεια αποθήκευσης, χωρίς τα παραπάνω | 🔄 Επανελέγχεται με το νέο ΕΧΠ
Δεν ισχύει ούτε «όλα τα παλιά έργα συνεχίζουν» ούτε «όλα επανελέγχονται». Εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο είχε φτάσει κάθε έργο.
Notes: Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε για το Κιλκίς. Το νέο χωροταξικό δεν ξεκινά από λευκό χαρτί.
Υπάρχει ήδη ένα μεγάλο αδειοδοτικό απόθεμα. Κάποια έργα λειτουργούν, κάποια έχουν περιβαλλοντική έγκριση, κάποια άδεια εγκατάστασης και κάποια είχαν ήδη μπει στην περιβαλλοντική διαδικασία.
Το νέο ΕΧΠ προστατεύει σε σημαντικό βαθμό αυτά τα ώριμα στάδια.
Από την άλλη, μια απλή παλιά Βεβαίωση Παραγωγού δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει όπως πριν. Εφόσον δεν ανήκει στις μεταβατικές κατηγορίες, επανελέγχεται με τους νέους κανόνες

## Slide 17
ΚΙΛΚΙΣ — Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ 2026
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
≥235,7 MW Φ/Β
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
567 MW Κοτύλη + Νέο Συράκιο
ΩΡΙΜΑ / ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Χερσοτόπι Χέρσο Λιβάδια Δοξαρά Ανηφοριά κ.ά.
Το νέο 1,5% εφαρμόζεται πάνω σε έναν χώρο που έχει ήδη σημαντικό ενεργειακό απόθεμα.

## Slide 18
ΚΙΛΚΙΣ: ΤΟ 1,5% ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Φ/Β
1. ΝΕΟ «ΚΑΛΑΘΙ» ΤΟΥ ΕΧΠ–ΑΠΕ
Π.Ε. Κιλκίς ≈ 2.519.000 στρέμματα
× 1,5%
≈ 37.785 στρέμματα
Δεν είναι το συνολικό ανώτατο αποτύπωμα όλων των Φ/Β.
2. ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ / ΩΡΙΜΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Νέο Συράκιο: 368,191 MW
Κοτύλη: 199,170 MW
MORE–ΔΕΗ: 92 MW
Σύνολο: 659,36 MW
× 14 στρ./MW
≈ 9.231 στρέμματα
Αν εξαντληθεί το νέο 1,5%: 37.785 + 9.231 ≈ 47.016 στρέμματα ≈ 1,87% της Π.Ε.
ΠΡΟΣΟΧΗ: 9.231 στρ. = τυπική αναγωγή, όχι πραγματική έκταση. Τα 235,7 MW δεν προστίθενται ξανά χωρίς έλεγχο επικάλυψης. Άλλα ώριμα έργα δεν έχουν ακόμη προστεθεί.

## Slide 19
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ 1,5%. ΜΕ ΠΟΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΕΚΥΨΕ
Το 1,5% μετρά: εδαφική κάλυψη Φ/Β ανά Π.Ε.
Δεν αποτελεί από μόνο του δείκτη:
απώλειας παραγωγικής γεωργικής γης
επιβάρυνσης υδάτων
κατακερματισμού γεωργικού χώρου
τοπίου
BESS
συνοδών έργων
συνολικής συγκέντρωσης όλων των ΑΠΕ
δεν εντοπίζεται ενιαίος δείκτης συνολικού περιβαλλοντικού κορεσμού.

## Slide 20
ΑΦΟΡΜΗ: Ο ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο αμπελώνας δεν είναι «κενός χώρος»: είναι παραγωγικό σύστημα
Η ίδια η ΠΚΜ συνδέει ρητά ποιότητα σταφυλιού με έδαφος, κλίμα, χρόνο και καλλιεργητική γνώση.
38
ποικιλίες στον Αμπελώνα Κιλκίς
838 ha
συνολική αμπελουργική έκταση
>3.500 t/έτος
οινοποιήσιμα σταφύλια
14
οινοποιητικές εγκαταστάσεις
+60%
έκταση 2008→2025
Το χωρικό ερώτημα
Όταν στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα συνυπάρχουν αμπελώνες, γεωργική γη, οικισμοί και μεγάλες ενεργειακές εγκαταστάσεις, η αξιολόγηση δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο «αν επιτρέπεται» η χρήση. Πρέπει να εξετάζει και την αλληλεπίδραση χρήσεων, τοπίο, μικροκλίμα, νερό και παραγωγική λειτουργία.
Τοπική ιδιαιτερότητα
Η Γουμένισσα συγκεντρώνει τον βασικό πυρήνα οινοποιήσιμης αμπελουργίας, ενώ οι Μουριές αποτελούν σημαντικό αμπελοτόπι επιτραπέζιων σταφυλιών. Αυτό επιτρέπει να μιλήσουμε για «ευαίσθητους γεωργικούς αποδέκτες» με πραγματική οικονομική και ποιοτική αξία.
Notes: Η ίδια η Περιφέρεια, τον Ιανουάριο του 2026, προβάλλει τον αμπελώνα του Κιλκίς ως παραγωγικό κεφάλαιο με θετική προοπτική. Άρα η συζήτηση δεν είναι αν έχουμε έναν “κενό χώρο” διαθέσιμο για ενεργειακές εγκαταστάσεις. Έχουμε ήδη παραγωγικά συστήματα που βασίζονται σε συγκεκριμένο έδαφος, κλίμα, νερό και μικροκλίμα.

## Slide 21
ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Φ/Β ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ;
μελέτες έχουν καταγράψει μεταβολές:
θερμοκρασίας επιφάνειας θερμοκρασίας αέρα ενεργειακού ισοζυγίου / ροών θερμότητας
Βρέθηκαν
έως ~730 m εκτός ορίου (Li et al., 2021) σε συγκεκριμένη μελέτη δύο πολύ μεγάλων Φ/Β
Σημαίνει ότι δεν είναι επιστημονικά ασφαλές να θεωρούμε εκ των προτέρων ότι η μικροκλιματική επίδραση μηδενίζεται στον φράχτη.

## Slide 24
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΜΙΑ ΜΠΕ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ;
και μαζί:
Φ/Β Α/Γ BESS δρόμοι υποσταθμοί γραμμές σύνδεσης
σε σχέση με:
γεωργική γη νερό έδαφος μικροκλίμα τοπίο βιοποικιλότητα οικισμούς
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ
Υφιστάμενα + αδειοδοτημένα + νέα έργα
Η σωρευτική αξιολόγηση πρέπει να αφορά τον πραγματικό γεωγραφικό χώρο που δέχεται την πίεση
όχι μόνο τα διοικητικά όρια κάθε γηπέδου

## Slide 25
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ Η ΠΚΜ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
1. Ενιαίο GIS της Π.Ε. Κιλκίς
λειτουργούντα
αδειοδοτημένα
μεταβατικά
προς επανέλεγχο
νέα έργα
2. Πραγματικό υπόλοιπο του 1,5%
3. Χαρτογράφηση γεωργικής γης • ΓΓΥΠ • αρδευόμενης γης • αμπελώνων • Natura • υδάτων
4. Ενιαία εικόνα Φ/Β + BESS + συνοδά έργα
5. Σωρευτική αξιολόγηση σε κατάλληλη γεωγραφική κλίμακα
Δεν αρκεί να γνωρίζουμε ότι μια εγκατάσταση “χωροταξικά επιτρέπεται”
Πρέπει να γνωρίζουμε τι σημαίνει για τον τόπο που ήδη παράγει.
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΣΕ ΤΠΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

## Slide 26
ΓΙΑΤΙ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ;
Σωρευτικές επιπτώσεις Δεν υπάρχει ενιαίος μηχανισμός συνολικού κορεσμού.
Μεταβατικές διατάξεις Μεγάλο ώριμο απόθεμα συνεχίζει με το προηγούμενο καθεστώς.
Πραγματικό αποτύπωμα Κύριο έργο + BESS + συνοδά έργα δεν «μετρώνται» όλα με τον ίδιο τρόπο.
ΤΕΕ/ΤΚΜ Έχει επισημάνει ζητήματα σαφήνειας, εφαρμοσιμότητας και σωρευτικών παραμέτρων
Η διοικητική διαφωνία δεν ακυρώνει μια πράξη. Η αίτηση ακύρωσης επιτρέπει τον δικαστικό έλεγχο της νομιμότητάς της.